AP-1 TÁMADÁSJELZŐ SÍN

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség:			10-15 VDC

Áramfelvétel:			Nyugalmi állapotban	≤   3 mA

Aktív állapotban	≤ 14 mA

Riasztási periódus		Követő

Riasztási kimenet:		Potenciálfüggetlen relé kontaktus	/NO, NC/

Relé terhelhetősége	24 VDC, max. 1A

Méretek:			440 x 31 x 31 mm

Működés:	A támadásjelző sínt ütközésig megnyomva lehet a kimenetet aktivizálni, ilyenkor a jelfogó a nyom-

vatartás ideje alatt meghúzott állapotba kerül. A kimenet aktivizálása a  támadásjelző sín teljes

hosszában, annak bármely ponton történő megnyomásával létrejön.

Szerelés, üzembe helyezés:

Szereljük le a támadásjelző sín fedelét úgy, hogy nyomjuk össze ütközésig a sínt és csavarjuk ki a

fedél  nyílásain keresztül a fedélrögzítő csavarokat. A kívánt ellenállás struktúrának megfelelően

helyezzük el a rövidzárakat az ALARM és a TAMPER tüskesorokon.

Ha használjuk a beépített ellenállásokat, a riasztási zónát az ALARM sorkapocs 2 és a TAMPER

sorkapocs 4 pontjai közé kapcsoljuk. Ha pl. nem használjuk az adott körben a véglezáró ellenál-

lást, a TAMPER rövidzárat mellőzzük és az ALARM sorkapocs 3 és a TAMPER sorkapocs 3 pont-

jait kössük össze. Ha a beépített lezáró ellenállások nem felelnek meg az általunk kívánt értéknek,

mellőzzük a rövidzárakat és az ellenállás hálózatot a hagyományos módon alakíthatjuk ki. Ugyan-

így járjunk el, ha az ALARM zónát NO típusú áramköri kialakítással kell létrehozni (természetesen

véglezáró ellenállás alkalmazása esetén a TAMPER rövidzárral ilyenkor is választhatunk lezáró

ellenállást).

A ház rögzítése után a fedél visszahelyezését különös gonddal végezzük! Ügyeljünk a fedél

pozíciójára, a benne található lapocska az optocsatoló fölé kerüljön! Fordított elhelyezés

esetén a támadásjelző nem működik!

A fedelet óvatosan helyezzük a házra, figyelve, hogy a fedél csavarnyílásai pontosan a ház

menetes szemei fölé kerüljenek. Ez a pozíció biztosítja csak a helyes felfekvést és ebben a

helyzetben tudjuk megerőltetés nélkül visszacsavarni a fedélrögzítő csavarokat!

Az elektronika fordított polaritású tápcsatlakozás ellen védett, de ekkor nem működik (az optocsatoló LED nem világít)!

AP-1 PANIC BAR

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power input:			10-15 VDC

Current consumption:		Standby		≤   3 mA

Active			≤ 14 mA

Alarm period:			Follow

Alarm output:			Relay contact		/NO, NC/

24 VDC, max. 1A

Dimensions:			440 x 31 x 31 mm

Operation:	Alarm output can be activated by pushing panic bar as far as possible. During this period the relay

is pulled. Activation of alarm output is possible by pushing any part of panic bar.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Remove the cover of panic bar by pushing it as far as possible and unscrewing cover fixing screws

through the mounting holes.

Place jumpers onto the line of pins marked ALARM and TAMPER according to required resistor

scheme.

In case of using onboard resistors, connect alarm zone circuit to ALARM terminal marked “2” and

TAMPER terminal marked “4”. If e.g. EOL is not used, TAMPER jumper must not be applied and

connect ALARM terminal marked “3” and TAMPER terminal marked “3”. If onboard resistors are not suitable, do not use them. In this case make resistor scheme in the conventional way.

IMPORTANT!

After mounting panic bar, move back cover with great caution! Take care of cover

position, the small plate on the cover must be placed over the optocoupler!

In case of inappropriate placing the panic bar will not work!

Device is protected against reversed polarity power but in this case it will not operate (optocoupler LED will not light)!